## Slide 2
LE PROBLÈME : GASPILLAGE ET MANQUE DE SUIVI
Gaspillage Énergétique
Lumières et climatisation actives en l'absence d'occupants, générant des coûts inutiles.
Absence d'Alertes
Aucune détection temps réel des conditions critiques (chaleur excessive ou humidité).
Zéro Traçabilité
Manque d'historisation des données environnementales pour l'analyse et l'audit.
Comment concevoir un système IoT autonome capable de surveiller, d'automatiser et d'historiser intelligemment une pièce en temps réel ?

## Slide 3
LA SOLUTION : UN ÉCOSYSTÈME IOT RÉACTIF
Un système IoT complet qui surveille, automatise et journalise intelligemment une pièce en temps réel.
PRÉSENCE
Détection passive infrarouge via HC-SR501.
ENVIRONNEMENT
Surveillance T° et Humidité haute précision (DHT22).
LUMINOSITÉ
Mesure ambiante (LDR) pour éclairage intelligent.
AUTOMATISATION
Moteur de 5 règles événementielles personnalisables.
CLOUD LOGGING
Historisation temps réel sur Firebase Database.
DASHBOARD
Interface web réactive pour pilotage à distance.
Vision conceptuelle
de l'écosystème connecté

## Slide 4
LA CHAÎNE DE VALEUR IOT DU PROJET
Couche 1
Capteurs
Acquisition des grandeurs physiques de l'environnement.
• DHT22 — temp. & humidité
• PIR HC-SR501 — présence
• LDR — luminosité
DHT22 · PIR · LDR
Couche 2
Gateway
Traitement local, agrégation et transmission vers le cloud.
• Polling capteurs / 5 s
• Filtrage & sérialisation JSON
• Edge computing (règles critiques)
ESP32 · MicroPython
Couche 3
Réseau
Transport sécurisé des données vers le cloud.
• Wi-Fi 802.11 intégré ESP32
• HTTPS / TLS 1.2+
• Firebase REST API
Wi-Fi · HTTPS
Couche 4
Cloud
Stockage temps réel et moteur de règles serverless.
• Realtime Database
• Cloud Functions (triggers)
• Logs horodatés
Firebase
Couche 5
Dashboard
Visualisation et pilotage en temps réel depuis le navigateur.
• Monitoring temps réel
• Historique & graphiques
• Alertes & config. règles
HTML/JS · Chart.js
CAPTEURS
ESP32 GATEWAY
WIFI / HTTPS
FIREBASE CLOUD
DASHBOARD WEB

## Slide 5
ARCHITECTURE MATÉRIELLE ET CAPTEURS
Cerveau du Système : ESP32
• Dual-core 240 MHz & 520 Ko SRAM
• Connectivité Wi-Fi 802.11 b/g/n native
• Consommation ultra-faible < 250 mA
Investissement Total: 11€ — 27€
DHT22
DIGITAL
Surveillance haute précision de la température (±0.5°C) et de l'humidité. Idéal pour le confort thermique.
PIR HC-SR501
INFRAROUGE
Détection de présence humaine par rayonnement passif. Déclenche les scénarios d'économie d'énergie.
LDR (Photorésistance)
ANALOGIQUE
Mesure de la luminosité ambiante. Permet l'allumage intelligent des éclairages uniquement si nécessaire.
ESP32 Development Board

## Slide 6
CONNECTIVITÉ : POURQUOI LE WI-FI ?
Technologie | Portée | Débit | Énergie | Usage
Wi-Fi (802.11) ✓ | ~300 m | 11-1000 Mb/s | Moyen | IoT Intérieur
LoRaWAN | 2-15 km | 0.3-5 kb/s | Très faible | Rural / Distant
Bluetooth / BLE | ~10 m | 1 Mb/s | Très faible | Wearables
ZigBee | ~100 m | 250 kb/s | Faible | Domotique
SigFox | 3-50 km | 100 b/s | Très faible | Basse fréq.
Intégration Native
Supporté nativement par l'ESP32. Zéro composant supplémentaire et coût matériel optimisé.
Accès Cloud Direct
Connexion directe à Firebase sans passer par une gateway intermédiaire complexe ou coûteuse.
Haute Réactivité
Latence ultra-faible (< 10 ms) garantissant le déclenchement des règles en temps réel.
Protocole Applicatif : HTTPS + Firebase REST API
Sécurité TLS 1.2+ Chiffrée

## Slide 7
BACKEND CLOUD ET SÉCURITÉ DES DONNÉES
Firebase Realtime DB
• Synchronisation WebSocket temps réel
• Stockage NoSQL optimisé (JSON)
• Latence minimale pour le Dashboard
Cloud Functions
• Moteur de règles serverless
• Déclenchement sur chaque écriture
• Logging horodaté et persistant
Sécurité des Échanges
Communications chiffrées via HTTPS/TLS 1.2+ garantissant l'intégrité des données ESP32.
Accès Granulaire
Validation par Firebase Security Rules pour restreindre les écritures aux nœuds autorisés.
Structure des Données
{
"sensors": { temp, hum, lux },
"rules": { condition, action, status },
"history": { timestamp: data }
}

## Slide 8
INTELLIGENCE EMBARQUÉE : LE MOTEUR DE RÈGLES
Niveau 1 : Edge Computing (ESP32)
Réactivité critique < 100ms, sans latence réseau.
Niveau 2 : Cloud Logic (Firebase)
Persistance, logging et notifications dashboard.
R1
HAUTE
Absence prolongée (10 min)
Extinction auto de l'éclairage : LED OFF.
R2
CRITIQUE
Chaleur excessive (> 30°C)
Alerte sonore immédiate : BUZZER ON.
R3
NORMALE
Présence + Faible luminosité
Allumage intelligent : LED ON.
R4
NORMALE
Température basse (< 16°C)
Notification confort : Alerte Froid.
R5
NORMALE
Humidité critique (> 85%)
Prévention moisissure : Log & Alerte.
Architecture Data-Driven : Seuils modifiables via JSON Firebase sans reflasher.
Priorisation logicielle intégrée.

## Slide 9
INTERFACE DE CONTRÔLE ET VISUALISATION
Monitoring Temps Réel
Affichage dynamique des données : Température, Humidité, Présence et Luminosité via WebSocket.
Historique & Analytics
Visualisation de l'évolution temporelle des conditions environnementales stockées dans Firebase.
Gestion des Règles
Configuration agile des seuils d'alerte et activation des scénarios sans reflasher l'ESP32.
HTML5/CSS3
FIREBASE JS SDK
CHART.JS / ECHARTS
Aperçu de l'Évolution (24h)
● SYNC EN DIRECT
Chart: 
| 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00
Température (°C) | 21 | 23 | 26 | 29 | 27 | 24 | 22
Humidité (%) | 55 | 52 | 48 | 45 | 47 | 50 | 53

## Slide 10
DÉMONSTRATION ET VALIDATION DU SYSTÈME
Acquisition Live
Transmission instantanée des données capteurs vers Firebase via ESP32.
Moteur de Règles
Exécution automatique des scénarios R1-R5 dès réception du payload JSON.
Dashboard Réactif
Mise à jour visuelle en temps réel via WebSockets sans rafraîchissement.
SYSTÈME OPÉRATIONNEL — FLUX TEMPS RÉEL ACTIF

## Slide 11
CONCLUSION ET PERSPECTIVES
Bilan du Projet
Chaîne IoT Complète
Intégration fluide de bout en bout : Capteurs → ESP32 → Firebase Cloud → Dashboard Web interactif.
Intelligence Hybride
Moteur de règles à deux niveaux (Edge et Cloud) garantissant réactivité locale et journalisation globale.
Solution Optimisée
Système sécurisé (HTTPS/TLS) et économique, réalisé pour un budget matériel inférieur à 27 €.
"Une architecture robuste prête pour l'industrialisation."
Évolutions Futures
Intelligence Artificielle
Déploiement de TensorFlow Lite sur ESP32 pour l'analyse prédictive et la détection d'anomalies complexes.
Edge AI
Extension Multi-nœuds
Gestion de plusieurs pièces via un maillage de nœuds connectés à un backend Firebase centralisé.
Scalabilité
Module Vision IoT
Intégration de la caméra OV2640 pour la levée de doute visuelle et la détection de mouvement avancée.
Sécurité